KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SZCZEPKOWSKIEGO W MILANÓWKU

- Przewiduje się wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepkowskiego w Milanówku w systemie grawitacyjnym.

- Szacunkowa długość kanału wynosi:

L1 = 330,0m (odcinek od istniejącej studni w ul. Kochanowskiego /Chrzanów Duży/ do wysokości posesji Szczepkowskiego 12),

L2 = 115,0m (odcinek od istniejącej studni w ul. Kochanowskiego przez ul. Dzierżanowskiego, obejmujący swoim zasięgiem posesje: Ludna 40C, Ludna 42B, Ludna 42C).

- Budowa odcinka kanału, oznaczonego na załączniku mapowym nr 1, stworzy możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla 11 posesji (ok. 40 osób).

- Budowa odcinka kanału, oznaczonego na załączniku mapowym nr 2, stworzy możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla 4 posesji (ok. 10 osób).

- Na podstawie przeprowadzonych obliczeń przepływu, przyjęto kanał o średnicy Ø200mm PCV, ze spadkiem i = 0,5% .

- Na załączniku mapowym zaznaczono dokładny przebieg trasy kanału wraz z określeniem długości odcinków, materiału i spadków.

UWAGA!
Niniejsza koncepcja nie stanowi dokumentacji projektowej i nie może być podstawą do realizacji inwestycji.

W celu wykonania inwestycji należy zlecić wykonanie pełnej dokumentacji projektowej uprawnionemu projektantowi.